## Slide 1: 尾气循环系统模型改进
（1）考虑实际膜加湿器的效果，加湿的水来自电堆阴极尾气。
（2）阴极尾气经过加湿器后失水、降温，同时伴随一定量水的液化。实验数据分析湿侧失去的水仅有约56%穿过膜到达干侧，其余44%在湿侧以液态形式凝结，可能被膜吸收储存或被排出。
（3）失水降温后的阴极尾气将进行‘尾气循环’，基于加湿器湿侧出口气体质量流量，设定改循环比为1。
（4）循环气体与空压机气体混合，一同进入加湿器的干侧被加湿。
（5）依旧规定进入电堆的阴极气体质量流量一定。
（6）湿侧失水和干侧得水的具体值需要进一步分析实验数据，建立经验函数。
（7）尾气循环系统只考虑加湿器湿侧发生的水的液化，其余过程遵循气相质量守恒。

## Slide 2
空压机出口
干空气
交汇点=加湿器干侧入口
干侧
湿侧
加湿器干侧出口=电堆入口
加湿器的水热交换
电堆出口=加湿器湿侧入口
加湿器湿侧出口=降温尾气
降温尾气与循环尾气、排空尾气
Wcp
Ycp
Wdry_in
Ydry_in
Wdry_out=Win
Ydry_out=Yin
Wwet_in=Wout
Ywet_in=Yout
Wwet_out
Ywet_out
Wcyc+Wlose=Wwet_out
Ycyc=Ywet_out
Win=Win0
=lam_c*WO2react
Wdry_out=Wdry_in+deltaW_hum
Wwetout=Wwetin-deltaW_hum
物质流——
无相变气相质量守恒

## Slide 3
空压机出口
干空气
交汇点=加湿器干侧入口
加湿器干侧出口=电堆入口
加湿器的水热交换
电堆出口=加湿器湿侧入口
加湿器湿侧出口=降温尾气
降温尾气与循环尾气、排空尾气
Wcp
Ycp
Wdry_in
Ydry_in
Wdry_out=Win
Ydry_out=Yin
Wwet_in=Wout
Ywet_in=Yout
Wwet_out
Ywet_out
Wcyc+Wlose=Wwet_out
Ycyc=Ywet_out
Win=Win0
=lam_c*WO2react
Wdry_out=Wdry_in+ΔW_H2O_dry
Wwetout=Wwetin-ΔW_H2O_wet
物质流——
仅考虑加湿器水蒸气液化
（选择这个建模）

## Slide 4
温度流
不建热模型，仅作气体是否发生液化参考，规定电堆入口温度一定
Tcp
Tdry_in
Tdry_out=Tin
Twet_in=Tout
Twet_out
Tcyc=Twet_out
deltaT_hum（1）
deltaT_hum（2）
Tmix
空压机出口
干空气
交汇点
加湿器干侧出口=电堆入口
加湿器的水热交换
电堆出口=加湿器湿侧入口
加湿器湿侧出口=降温尾气
降温尾气与循环尾气、排空尾气
加湿器干侧入口
中冷器